## Slide 1: L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE VOL
Procéder à un atterrissage hors aérodrome accessible

## Slide 2: Sommaire
Phase de décision CDB
Phase de reconnaissance
Phase d’exécution
REX

## Slide 3: Une décision CDB
Situations pouvant conduire à une IVV :
  Dégradation météo – égarement
  Carburant insuffisant
  Approche de la nuit
  Problème mécanique
  Indisposition pilote
L’avion vole !!!

## Slide 4: Une décision CDB
Bonne préparation et suivi du vol
Envisager une IVV:
Ne pas courir le risque de se retrouver piégé dans une situation critique (entonnoir) :
  Perdre VMC
  Voler de nuit sans entraînement (et équipements)
  Tomber en panne moteur
  Perdre le contrôle
Une IVV n’entraîne pas de sanction!

## Slide 5: Une décision CDB
Analyse objective de la situation
Options
Risques et avantages de chacune
Décision prise tôt = se donner du temps pour construire son plan d’action
Information à la fréquence et aux passagers
Prévoir ~ 15’ entre la décision et l’atterrissage
Attention!
Le stress peut altérer la décision, réduire la conscience de la situation et augmenter la charge de travail.
Priorité au pilotage et à la trajectoire

## Slide 6
PHASE
DE
RECONNAISSANCE

## Slide 7: La phase de reconnaissance
Saisons propices
Privilégier champs à cultures basses

## Slide 8: La phase de reconnaissance
1. Chaumes
ou champs
sans cultures

## Slide 9: La phase de reconnaissance
2. Champs labourés hersés

## Slide 10: La phase de reconnaissance
3. Cultures fourragères

## Slide 11: La phase de reconnaissance
4. Cultures céréalières
Champs labourés non hersés
Prairies (surface, troupeaux)
Cultures hautes
Dernier recours

## Slide 12: La phase de reconnaissance
Orientation stratégique (plaine…)
Altitude de survol compatible
Définir les caractéristiques de l’aire choisie
  Moyen mnémotechnique VERDOS
  Vent : sens? Fumées, déplacement de l’ombre des nuages…
  Etat : détrempé?

## Slide 13: La phase de reconnaissance
Relief : déclivité, aire d’approche dégagée, altitude
Distance : estimation avant une mesure plus précise
Obstacles : en approche finale, ils diminuent la surface disponible, risque de collision
Attention! Lignes électriques, clôtures en bordure, fossés…
Secours : habitations à proximité

## Slide 15: La phase d’exécution

## Slide 16: REX